## Slide 1
ガムクールフラット工法
付加価値提案参考資料
【積雪寒冷地用】
北海道防水改修事業協同組合
組合員用
外部提出不可

## Slide 2: 目 次
1
各種防水の特徴について
・アスファルト防水
・ウレタン塗膜防水
・塩ビシート防水
2
・積雪寒冷地での優位性
・対象となる建物
3
建物別関係者についてのメリットについて
ガムクールFRAT工法の優位性について
・施主にとってのメリット
・元請にとってのメリット
・組合員にとってのメリット

## Slide 3
1
各種防水の特徴について
アスファルト防水について
メリット
・複層工法の為、耐用年数が長くﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄを抑えられる
・熱工法は各種防水工法の中で最も水密性が高い
・工法の選択肢が多く様々な場所に対応可能
・工場製造のルーフィングのため厚みが均一
・施工後すぐに防水性能が発揮される
・ﾊﾞｰﾅｰや釜を使う工法の場合、多少雪があっても施工可能
・積雪時にも安全に歩行できる（施工時）
・部分補修しやすい
デメリット
・バーナーや釜など火気を使用する
・臭い煙が発生する
・表層砂の剥離が生じる
・複雑な形状は納まりの検討が必要
・1㎡あたりの重量が他の工法に比べ重い
・防水改修を重ねる事で建物への荷重が大きくなる
・荷上げに手間がかかる
・材料が重く職人への負担が大きい
・イニシャルコストが高い

## Slide 4
1
各種防水の特徴について
ウレタン塗膜防水について
メリット
・複雑な形状へも対応可能
・シームレスな１つの膜を形成
・押さえ金物が不要
・軽歩行可能
・１人での施工が可能
・スプレー工法の場合、工期短縮が図れる
デメリット
・比較的耐用年数は短い
・計量や攪拌状況により硬化不良のリスクがある
・低温下においては硬化までに時間がかかる
・小面積であっても作業日数がかかる
・施工中の降雨に弱い
・液状材料の為、下地の不陸により膜厚差が生じやすい
・積雪時には歩行に注意を要する（施工時）
・スプレー工法では飛散のリスクの検討が必要
・スプレー工法では作業中の養生が必要

## Slide 5
1
各種防水の特徴について
塩ビシート防水について
メリット
・下地の不陸があっても施工可能
・火気の使用がない
・機械的固定工法の場合下地を選ばず施工可能
・単層のため施工が楽
・意匠性に優れる
・工期を短く設定できる
・安価
デメリット
・単層防水のためシートの破損が漏水につながりやすい
・複雑な形状の施工がしづらい
・機械的固定工法の場合の雨養生、音、振動、風に対する
問題を事前に検討し、作業を行う必要がある
・施工中に汚せない、養生に気を遣う
・機械的固定工法の場合、立地条件や断熱材の厚みにより
経年劣化に差が生じることがある

## Slide 6
2
ガムクールFRAT工法の優位性について
積雪寒冷地での優位性
・建物の屋上にかかるらﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄを抑えられる
・建物に必要な防水改修工事を少なくできる
・30年間保護塗料の塗り替えが不要な為、メンテナンス性
に優れる
・耐久性を求める建物であっても押さコンクリート打設不
要で工事を行えるため、建物への荷重を軽減できる
・塗膜防水併用仕様のため、複雑部位の施工も可能
・火気、臭い、煙、騒音を懸念する建物に対応可能
・バリボードを用いる事で下地を選ばず施工可能
・バリボードを用いる事で下地処理の簡略化が可能
・組合専用工法の為、高い技能での作業が期待できる。
対象となる建物
・火気が使用できない
⇒病院・学校・重要文化財隣接施設etc.
・臭いや音に制限がある
⇒消防・自衛隊・飲食店etc.
・今後改修の難しい建物（足場を立てるのが困難など）
⇒ソーラーパネル設置・街中の高層ビル・繁華街etc.

## Slide 7
3
関係者についてのメリットについて
施主のメリット
元請のメリット
組合員のメリット
・組合員専用工法による他メーカーとの差別化
・複雑な納まりへ柔軟な対応が可能
・機械・乾式化により技能員の幅が広がる
・釜などの大掛かりな工具不要
・火気不使用で労災リスク減
・押さえコン改修では左官業者不要（劣化状況による）
・受注金額の増加、利益の増加
・高耐久であるためライフサイクルコストを抑えられる
・メンテナンスの簡素化（トップコート塗替不要）
・防水工事としては音が出ない（撤去は別途）
・臭いを発生しないので周辺住民へ配慮が可能
・建物の長期利用に有利
・ﾄｰﾀﾙｺｽﾄを意識したｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙの設置が検討できる
・提案のしやすさ（３０年改修不要・ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗替不要）
・工期の短縮
・環境配慮（CO２削減）
・火気不使用、臭いの発生なし（作業中のトラブル防止）
・組合員専用による品質の高さ
・廃材が少なく処分費の低減
・受注金額の増加、利益の増加
建物名 病院

## Slide 8
3
関係者についてのメリットについて
施主のメリット
元請のメリット
建物名 学校
組合員のメリット
・組合員専用工法による他メーカーとの差別化
・騒音や臭いが原因で長期休みしか行えなかった工事が
実施ができる
・技能員の健康管理に貢献（火気不使用による熱中症減）
・受注金額の増加、利益の増加
・改修が少ない(足場を組む回数が減る・建物の長寿命化)
・高耐久かつﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄを抑えられる(耐用３０年）
・臭いや騒音が少なく授業の妨げにならない
・火気不使用で火災リスク減
・環境配慮(CO2削減）でイメージアップ
・ﾄｰﾀﾙｺｽﾄを意識したｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙの設置が検討できる
・火気不要、騒音・臭気が少ない事で工程管理がしやすい
・臭いが少なく、体調不調などの災害を防げる
・作業中のクレームリスクが減少する
・CO2削減によるゼロカーボン運動につながる
・下地処理の簡素化等で費用・工期の削減が期待できる
・ソーラーパネル設置の提案ができる
・受注金額の増加、利益の増加

## Slide 9
3
関係者についてのメリットについて
施主のメリット
元請のメリット
組合員のメリット
・組合員専用工法による他メーカーとの差別化
・高耐久で営業しやすい
・次の改修までメンテナンスフリー
・材料の軽量化により荷上げの負担が少ない
・火気の使用がなく安全
・受注金額の増加、利益の増加
・高耐久であるためライフサイクルコストを抑えられる
・改修が少ない(足場を組む回数が減る）
・臭いや騒音が少なく生活への配慮が可能
・次の改修までメンテナンスフリー
・火災の心配がない
・作業時の騒音が少ないため、クレームへの対策が可能
・次の改修までメンテナンスフリー
・受注金額の増加、利益の増加
建物名 高層建物

## Slide 10
3
関係者についてのメリットについて
施主のメリット
元請のメリット
建物名
組合員のメリット
MEMO用

## Slide 11
3
関係者についてのメリットについて
施主のメリット
元請のメリット
建物名
組合員のメリット
MEMO用

## Slide 12
北海道防水改修事業協同組合
組合員用
Vol.1